DE WATERTOETS IN DE PRAKTIJK 
Dinsdag 7 februari 2012 te Gent

Workshop A ‘Adviezen maken’ 
met Filip Raymaekers, voorzitter CIW Werkgroep Watertoets

Verslag

- Met welke aspecten moet er rekening gehouden worden in het wateradvies? Moet een lokale waterbeheerder in het advies alleen rekening houden met de waterkwantiteit ?

Het wateradvies dient een zo geïntegreerd mogelijk advies te zijn waarin alle aspecten van water aan bod kunnen komen: zowel hoogwater (wateroverlast) als laagwater (verdroging) als waterkwaliteit. Het integraal advies kan ondersteund worden door de webtoepassing te gebruiken die vanaf 1 maart 2012 beschikbaar is op www.watertoets.be.

- Hoe kan men in het wateradvies van ruimtelijke uitvoeringsplannen rekening houden met de 5m erfdienstbaarheidsstrook ?

Het is aan te raden om in de stedenbouwkundige voorschriften op te nemen dat de erfdienstbaarheidsstrook van 5m uit de bouwzone of verkaveling wordt genomen.

- Wordt een stedenbouwkundige aanvraag bij de VMM afgewezen wanneer er ondergrondse infiltratiekratten worden gebruik ?

Tot op vandaag wordt het gebruik van infiltratiekratten niet afgewezen, gezien ze voldoen aan de wettelijke voorschriften. Deze kratten zijn echter wel zeer gevoelig voor dichtslibbing, waardoor hun infiltratievermogen snel daalt.

- Er worden in wateradviezen dikwijls een aantal technische aanpassingen aan de bouwplannen voorgesteld. Wordt de uitvoering van deze adviezen ook gecontroleerd ?

De voorwaarden of maatregelen die worden opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning worden te weinig gecontroleerd. Er is meer nood aan controle en handhaving voor wat betreft het uitvoeren van de werken.

Voor de uitvoering van een project is het aangewezen om vanaf het beginstadium overleg te hebben met de nodige adviesverlenende instanties. Op deze manier is er wisselwerking tussen de verschillende partijen wat het mogelijk maakt om samen naar de meest praktische en haalbare oplossing te zoeken.

- Wanneer een bestaand bedrijf wordt uitgebreid met meer dan 1000 m2 verharding, moet er met de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening rekening gehouden worden met de bestaande verharding ?

De bestaande verharding maakt geen deel uit van de vergunningsaanvraag en mag dus niet meegeteld worden.

- Wat is het onderscheid tussen een mogelijk en een effectief overstromingsgevoelig gebied? Hoe gaat men daar in een wateradvies het best mee om?

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebaseerd op een gecorrigeerde versie van de recent overstroomde gebieden, op de gemodelleerde overstromingsgebieden langsheen onbevaarbare waterlopen en bevaarbare waterlopen.

De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden geven die gebieden weer die overstromingsgevoelig zijn op basis van de van nature overstroombare gebieden (NOG, exclusief colluvia), de potentiële overstromingsgebieden (POG) en de mijnverzakkingsgebieden (MVG), doch die buiten de effectief overstromingsgevoelige gebieden vallen.

Meestal wordt het effectief overstromingsgevoelig (donkerblauw) gebied in rekening gebracht bij het wateradvies en de voorwaarden daarop afgestemd. Het mogelijk overstromingsgevoelig gebied (lichtblauw) geeft aan dat het in extreme omstandigheden toch nog mogelijk is dat het betrokken gebied onder water komt. Er dient een inschatting gemaakt te worden van de kans dat het gebied onder water komt te staan, de voorwaarden dienen daar op afgestemd te worden.